# 流通领域装修装饰材料类商品质量抽样检验服务项目招标内容及要求

一、项目概况

本次采购项目为福建省三明市工商局2018年度流通领域装修装饰材料类商品质量抽样检验服务项目。

二、主要技术及服务要求

（一）商品抽样区域与重点场所：三明市辖区销售装修装饰材料商场、批发网点、成品仓库等；

（二）抽取样品数量：最少60批次。实际抽检商品数量，根据承检机构单批次商品抽检服务中标价确定（抽检服务费不含样品费）。

流通领域装修装饰材料类商品抽样数量

| 序号 | 商品类别 | 抽取样本数 | 检验用样本 | 备用样本 | 每组样本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线类 | 20(2组 | 1组 | 1组 | 1个 |
| 2 | 水龙头 | 20(2组 | 1组 | 1组 | 1个 |
| 3 | 装修涂料 | 20(2组 | 1组 | 1组 | 1个 |

（三）抽取样品方法：本次抽检的监督总体为流通领域与抽取样本标称同一厂家、同一货（款）号、同一型号商品的集合。本次抽检的监督子总体为流通领域同一销售单位所销售的，与在该销售单位抽取的样本标称同一厂家、同一货（款）号、同一型号商品的集合。

检验用样品带回承检机构进行破坏性检验，留样作为备用样品，单独封存在抽样场所，必要时作复检之用。样品必须是经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。

（四）监督抽样检验程序依据：监督抽样检验程序依据：《商品质量监督抽样检验程序 具有先验质量信息的情形》（GB/T 28863-2012）、《计数抽样检验程序 第四部分：声称质量水平的评定程序》（GB/T 2828.4-2008）、《声称质量水平复检与复验的评定程序》（GB/T 16306-2008）等监督抽样检验国家标准。拟选取的抽样方案：根据产品标准或者企业标称确定声称质量水平(DQL)。若DQL≤2.5，或者产品标准未规定，企业也未声称DQL的，采用LQR=O，n=2，l=0的抽样方案。即抽取2组样本进行检验，不得从任一组样本中检出不合格项。

（五）检测依据标准、检测项目

1.网线类商品检测依据标准和检测项目：

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志、包装 | YD/T 1019-2013 | YD/T 1019-2013 |
| 2 | 导体 | YD/T 1019-2013 | YD/T 1019-2013 |
| 3 | 绝缘 | YD/T 1019-2013 | YD/T 1019-2013 |
| 4 | 线对 | YD/T 1019-2013 | YD/T 1019-2013 |
| 5 | 护套 | YD/T 1019-2013 | YD/T 1019-2013 |
| 6 | 导体直流电阻（20℃） | YD/T 1019-2013 | YD/T 1019-2013 |
| 7 | 介电强度 | YD/T 1019-2013 | YD/T 1019-2013 |
| 8 | 绝缘电阻 | YD/T 1019-2013 | YD/T 1019-2013 |
| 9 | 相时延 | YD/T 1019-2013 | YD/T 1019-2013 |
| 10 | 时延差 | YD/T 1019-2013 | YD/T 1019-2013 |
| 11 | 衰减 | YD/T 1019-2013 | YD/T 1019-2013 |
| 12 | 近端不平衡衰减 | YD/T 1019-2013 | YD/T 1019-2013 |
| 13 | 等电位远端不平衡衰减 | YD/T 1019-2013 | YD/T 1019-2013 |
| 14 | 近端串音衰减 | YD/T 1019-2013 | YD/T 1019-2013 |
| 15 | 近端串音衰减功率 | YD/T 1019-2013 | YD/T 1019-2013 |
| 16 | 等电平远端串音衰减 | YD/T 1019-2013 | YD/T 1019-2013 |
| 17 | 等电平远端串音衰减功率 | YD/T 1019-2013 | YD/T 1019-2013 |
| 18 | 特性阻抗 | YD/T 1019-2013 | YD/T 1019-2013 |
| 19 | 回波损耗 | YD/T 1019-2013 | YD/T 1019-2013 |

2.水龙头类商品检测依据标准和检测项目：

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 2 | 螺纹精度 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 3 | 装配性能 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 4 | 尺寸 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 5 | 抗水压机械性能 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 6 | 密封性能 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 7 | 流量 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 8 | 抗安装负载 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 9 | 抗使用负载 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 10 | 涂、镀层附着强度 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 11 | 重金属析出 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |

3.装修涂料类商品检测依据标准和检测项目：

| 序号 | 检验项目 | 依据标准法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥时间 | GB/T 9756-2009 GB/T 9757-2001 GB/T9755-2014 | GB/T 1728-1979 |
| 2 | 耐洗刷性能 | GB/T 9756-2009 GB/T 9757-2001 GB/T9755-2014 | GB/T 9266-2009 |
| 3 | 施工性 | GB/T 9756-2009 GB/T 9757-2001 GB/T9755-2014 | GB/T 9756-2009 GB/T 9757-2001 GB/T9755-2014 |
| 4 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | GB 18582-2008 GB 24408-2009 | GB 18582-2008附录A GB 24408-2009附录D |
| 5 | 游离甲醛 | GB 18582-2008 GB 24408-2009 | GB 18582-2008附录C GB/T23993-2009 |
| 6 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18582-2008 GB 24408-2009 GB/T23986-2009 | GB 18582-2008附录A GB 24408-2009附录A、附录B GB/T23986-2009 |
| 7 | 铅 | GB 18582-2008 GB 24408-2009 | GB 18582-2008附录D GB 24408-2009附录E、F |
|  | 镉 |  |  |
|  | 铬 |  |  |
|  | 汞 |  |  |
| 8 | 标识 | GB/T9750-1998 | GB/T9750-1998 |

1.溶剂型外墙涂料类商品检验项目和检验标准

| 序号 | 检验项目 | 依据标准法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥时间 | GB/T 9757-2001 | GB/T 1728-1979 |
| 2 | 耐洗刷性能 | GB/T 9757-2001 | GB/T 9266-2009 |
| 3 | 施工性 | GB/T 9757-2001 | GB/T 9757-2001 |
| 4 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | GB 24408-2009 | GB 24408-2009附录D |
| 5 | 游离甲醛 | GB 24408-2009 | GB/T23993-2009 |
| 6 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 24408-2000 | GB 24408-2009附录A、附录B |
| 7 | 铅 | GB 24408-2009 | GB 24408-2009附录E、F |
|  | 镉 |  |  |
|  | 铬 |  |  |
|  | 汞 |  |  |
| 8 | 标识 | GB/T9750-1998 | GB/T9750-1998 |

2.木器涂料类商品检验项目和检验标准

| 序号 | 检验项目 | 依据标准法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工性 | GB/T 25251-2010 | GB/T 25251-2010 |
| 2 | 重涂适应性 | GB/T 25251-2010 | GB/T 25251-2010 |
| 3 | 遮盖力 | GB/T 25251-2010 | GB/T 1726-1979 |
| 4 | 划格试验 | GB/T 25251-2010 | GB/T 9286-1998 |
| 5 | 原漆颜色 | GB/T 25251-2010 | GB/T 1722-1992 |
| 6 | 苯系物（苯、甲苯、乙苯、二甲苯） | GB18581-2009 GB24410-2009 | GB18581-2009附录A GB24410-2009附录A |
| 7 | 游离甲醛c | GB18581-2009 | GB 18582-2008附录C |
| 8 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB18581-2009 | GB 18581-2009附录A HJ/T 414-2007附录A GB24410-2009附录A |
| 9 | 铅 | GB18581-2009 GB24410-2009 | GB18582-2009附录D |
|  | 镉 | GB18581-2009 GB24410-2009 |  |
|  | 铬 | GB18581-2009 GB24410-2009 |  |
|  | 汞 | GB18581-2009 GB24410-2009 |  |
| 10 | 标识 | GB/T9750-1998 | GB/T9750-1998 |

（六）服务要求：

1、抽检时间要求。采购人与承检机构签订《流通领域商品质量抽样检验协议》2日后，组织实施商品质量抽样工作。承检机构根据抽样任务派出有资质的技术人员，组成抽样小组，配备抽检车辆、携带抽样工具及相关抽检资料，在甲方监督下，赴三明辖区经营场所进行随机取样。承检机构在签订《流通领域商品质量抽样检验协议》后，应2个月内完成抽样、检测、结果通知、寄送检验报告、复检、检验结果分析总结、数据录入福建省流通领域商品质量抽检系统等所有抽检程序。

2、抽查样品购买要求。抽查样品应以购买方式，按经营者进货价格购买，承检机构不得向经营者收取任何费用。买样费由承检机构先行垫付，待抽检结束后,由承检机构提供买样费原始单据复印件，开具买样费行政事业性收据或正式发票，采购人将连同检验费一起给付承检机构。

3、检验结果判定。承检机构应当在规定的期限内严格按照《产品质量法》及国家有关商品质量检验项目技术标准，进行检验，做出综合判定。检验数据和综合判定应当准确无误，科学公正。对需要由采购人认定的内容，应在3日内提出书面意见，待认定后，综合判定抽查检验结果。

4、检验结果反馈要求。承检机构应严格按照商品检验时效，做出检验结果，出具《检验报告》。在《检验报告》的检验结论中对商品质量做出是否合格的判定；对标签、标识不符合规定要求的做出详细说明。检验结果合格的，承检机构应当自检验结果出具之日起2日内将抽样检验合格报告、抽样工作单等文书（一式三份，）邮寄（选择EMS或顺丰快递）至福建省三明市工商行政管理局12315指挥中心；检验结果不合格的，承检机构向甲方提供不合格检验报告、抽样工作单电子版（PDF彩色格式、附样品彩色照片）等文书（一式五份，其中两份带附录）邮寄（选择EMS或顺丰快递）至福建省三明市工商行政管理局12315指挥中心，承检机构应留存并妥善保管检验报告原件，留存期限5年。

5、样品处理要求。检验结果异议期结束后30天内，承检机构负责对破坏性检验用样品进行拆解销毁处理，并填写《样品销毁处理单》（一式两份），由采购人和承检机构双方签字、盖章后，承检机构留存一份，另一份寄送至福建省三明市工商行政管理局。如有可利用价值的样品，承检机构填写《商品质量抽查检验样品移交清单》，并在30天内将全部检验残余样品移交给采购人。

6、抽检数据录入要求。抽检程序结束后，及时将每批次检验样品的商品信息和检验结果准确录入“福建省流通领域商品质量抽查检验系统”（承检机构访问地址：http://wsgs.fjaic.gov.cn/usermana）。商品质量抽查检验信息中的经营者和生产者的名称应是法定名称，经营者应以营业执照上名称为准，生产者应以商品标识注明的名称或以生产者回执上的印章名称为准，不得随意简称；承检机构应对录入系统中的全部数据信息准确性、真实性、合法性负责。

7、检验结果分析报告要求。承检机构在检验最终结果确定后，利用系统软件及时对抽查检验结果进行汇总，并在规定时间内向甲方提交下列书面材料：

（1）对检验结果有异议的处理意见；

（2）提交商品质量抽样检验结果分析报告，分析报告应包含以下内容：

a、概况：商品质量抽样检验的时间、地点、场所、商品、样品数、检验标准和依据、商品品类合格率、商品品类不合格率、各商品内、外质量合格率等总体情况。

b、商品质量抽样检验结果:各商品质量检验结果情况、各经营者被抽检情况、部份优质商品质量情况及经营者和生产者情况、部份劣质商品质量情况及经营者和生产者情况。

c、商品质量抽样检验发现的主要问题：商品质量不合格存在的主要问题及原因、商品标识不合格存在的主要问题及原因。

d、分析存在问题。在生产和流通领域环节中产生质量问题的原因和给消费者造成的侵害。

e、针对不合格商品存在问题，应采取处理措施的建议。

f、加强流通领域商品质量监督管理工作建议。

g、针对不合格商品质量情况，给消费者的提示(消费提示：是针对不合格项目和存在问题产生后果和危害程度予以说明，要求通俗易懂，让消费者一目了然。)。

（3）需要报送的抽检工作报表

a、商品质量抽查检验合格商品名单；b、商品质量抽查检验不合格商品名单；c、商品质量抽查检验内在质量不合格商品名单；d、商品质量抽查检验标签、标识不合格商品名单；e、商品质量抽查检验涉嫌假冒商品名单；

（注：按不合格商品存在问题严重程度填写，最差的排在前，尔后次之）

（七）服务权限范围：

1、承检机构应在《计量认证合格证》（CMA）、《授权证书》（CAL）和所具备的承检资格认可范围及采购人委托事项范围内实施商品质量抽样检验。超出上述范围行为，采购人不承担任何责任。

2、任何一方遇有特殊情况，需改变有关抽样检验方案的，均应提前两天事先通知另一方，在征得另一方同意下，方可改变实施方案。否则，另一方不承担因抽样检验方案改变而产生的责任。

3、采购人拥有对商品质量抽样检验结果而生成的相关资料、信息等内容的所有权，未经采购人同意，承检机构不得对外发布和提供给有关部门或单位。否则，承检机构应承担因此产生的一切法律和经济责任，采购人有权扣除应支付的全部检验费。

（八）付款条件：

经采购人和承检机构双方共同组织验收，验收合格并通过后的10个工作日内，支付合同总金额的90%；在技术服务期满10个工作日内，支付全部剩余款项，即合同总金额的10%。中标承检机构应及时制作《买样清单》，提供购买样品原始单据复印件，提供供应商单位账号和机构代码、检验费发票和买样费发票，经采购人审核后通过转账方式支付款项。

（九）抽检费用预算:承检机构取样费、检测费、样品运输等预算费用约90000元。